## Slide 1
Układ wydechowy
silnika spalinowego

## Slide 2
Zadaniem układu wydechowego jest odprowadzenie spalin z silnika spalinowego oraz wygłuszenie hałasu produkowanego przez silnik.

## Slide 3
Spaliny, wytłaczane z cylindra trafiają do kolektora wydechowego, następnie są kierowane do pierwszego odcinka rury wydechowej, a następnie do tłumika, lub kilku szeregowo usytuowanych tłumików i następnie do wylotowej części rury wydechowej.

## Slide 4: Tłumik
Tłumik - urządzenie służące do częściowej lub całkowitej eliminacji drgań, fali akustycznej, hałasu lub pewnych częstotliwości w układach elektronicznych.

## Slide 5
Tłumik wylotu spalin ciągników Ursus C360 i C330

## Slide 6
Tłumienie hałasów wylotu osiąga się w silniku przez zmianę kierunku ruchu strumienia gazów, rozdzielenie go na kilka strumieni o różnej długości drogi przepływu oraz kolejne zwężanie i rozszerzanie przekroju przepływu spalin, tak aby rozprężenie gazów następowało łagodnie.
Tłumik jest podzielony na kilka komór, a wprowadzenie i wypływ gazów z komór odbywa się przez odpowiednio ukształtowane przewody przelotowe.

## Slide 7
W silnikach spalających benzynę bezołowiową spaliny po opuszczeniu kolektora wydechowego kierowane są do katalizatora gdzie są dopalane.

## Slide 8: Spaliny paliw silników spalinowych
W skład spalin paliw stosowanych w silnikach spalinowych wchodzi cały szereg związków chemicznych, których emisja jest kontrolowana przez normy.
Należą do nich:
aldehydy
tlenek węgla
tlenki azotu
tlenki siarki
węglowodory

## Slide 9
Maksymalne dopuszczalne stężenie toksyn i innych szkodliwych substancji (zapylających, tworzących ogniska kondensacji smogu) w spalinach określają normy.
Duże ilości spalin są również uważane za przyczynę efektu cieplarnianego.

## Slide 12: Układ wydechowy odgrywa decydującą rolę w trzech następujących dziedzinach:
Ochrona środowiska, przyczyniając się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji w pojazdach z katalizatorami.
Komfort akustyczny, zmniejszając poziom hałasu we wnętrzu i na zewnątrz pojazdu.
Parametry silnika, przyczyniając się do poprawienia mocy, momentu obrotowego oraz zużycia paliwa.

## Slide 13: JAK WYGLĄDA UKŁAD WYDECHOWY?

## Slide 14
Układ wydechowy zaczyna się przy silniku i kończy z tyłu pojazdu: tylko część tylna jest widoczna.
Łączna długość elementów tworzących układ wydechowy, mocowany pod podwoziem pojazdu, wynosi blisko 3 metry.
Kształt układu zależy od silnika i typu pojazdu.

## Slide 15: JAKĄ ROLĘ SPEŁNIA UKŁAD WYDECHOWY?

## Slide 16: Pozwala zmniejszyć emisję ciepła.
Spaliny, na wejściu kolektora, osiągają temperaturę rzędu 900°C. Gdyby ciepło to zostało bezpośrednio wyemitowane do otoczenia, stanowiłoby poważne zagrożenie. Kontakt z powietrzem całej powierzchni układu wydechowego przyczynia się do obniżenia temperatury spalin.

## Slide 17: Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do obowiązkowych badań technicznych.

## Slide 18: Wady kwalifikujące pojazd do naprawy i ponownego badania technicznego:
Duże nieszczelności w układzie wydechowym, powodujące:
  zanieczyszczenie powietrza, na skutek przedostawania się na zewnątrz spalin, niedopalonych w katalizatorze,
  zmianę składu spalin na wylocie układu wydechowego,

## Slide 19: Wady kwalifikujące pojazd do naprawy i ponownego badania technicznego:
Brak rury lub tłumika.
Uszkodzenia mocowania lub rozłączenia się jednego lub kilku elementów układu wydechowego.
Przekroczenie maksymalnego, dopuszczalnego poziomu hałasu na skutek niewłaściwego działania układu wydechowego.

## Slide 20: DO CZEGO SŁUŻY SONDA LAMBDA?

## Slide 21: JAKĄ ROLĘ PEŁNI POCHŁANIACZ OPARÓW PALIWA?

## Slide 22: Rola pochłaniacza oparów paliwa:
Pochłaniacz oparów paliwa, zwany absorberem, gromadzi opary benzyny pochodzące ze zbiornika i pozwala silnikowi na ich recyrkulację. W ten sposób uniemożliwia on emisję oparów do atmosfery.

## Slide 23: Opis:
Pochłaniacz oparów paliwa znajduje się między zbiornikiem i kolektorem ssącym silnika. Zawiera węgiel aktywowany, który pochłania opary benzyny.

## Slide 24: Co należy wiedzieć o katalizatorze oraz sondzie Lambda
Dla prawidłowego działania tych dwóch elementów wymagane jest paliwo o bardzo małej zawartości ołowiu, który uszkadza materiał, z którego zabudowany jest katalizator.

## Slide 25
Co powoduje zużycie układu wydechowego?

## Slide 26: Jazda w ruchu miejskim jest główną przyczyną zużycia elementów układu wydechowego.
- Układ wydechowy osiąga normalną temperaturę roboczą po przejechaniu 5 km.
- Krótkie przebiegi w cyklu miejskim sprzyjają kondensacji spalin we wnętrzu zimnych elementów układu wydechowego.
- W efekcie tłumiki napełniają się wodą z zawartością kwasu, który oddziałuje na ścianki wewnętrzne.
- Do tego dodać należy jeszcze zmiany temperatury spowodowane częstym włączaniem i wyłączaniem silnika. - Sól na drogach powoduje korozję od zewnątrz. - Umieszczenie układu wydechowego pod podwoziem naraża go na uderzenia.

## Slide 27
Wyższa jest trwałość układów w pojazdach mających duże przebiegi.
Utrzymanie w dobrym stanie elementów silnika (świece, filtr powietrza, wymiana oleju...) gwarantuje trwałość katalizatora.

## Slide 28: Co należy wiedzieć w przypadku uszkodzonego układu wydechowego?

## Slide 29: Uszkodzony układ wydechowy jest nie tylko źródłem większego poziomu hałasu, ale także może spowodować uszkodzenia silnika.
Katalizator jest elementem bardzo delikatnym!
Może zostać uszkodzony, a nawet zniszczony, gdy układ zapłonowy jest wadliwy (odłączone świece) lub jeśli zastosuje się dodatki do olejów, smarów lub paliwa z zawartością ołowiu.

## Slide 30
KONIEC